ТЕМА – 2

ДВИГАТЕЛЬ.

Кривошипно-Шатунный МЕХАНИЗМ.

(КШМ).

ТЕСТ № 1

I. Деталь, участвующая в двух движениях — вращательном и возвратно-поступательном относительно цилиндра?

II. Детали, совершающие при работе двигателя возвратно-поступательные движения относительно цилиндра и головки?

III. Детали, совершающие вращательное движение?

IV. Деталь, преобразующая возвратно-поступательное движение во вращательное?

V. На какой угол поворачивается коленчатый вал за один такт?

А) На90°.         Б) На 180°.       В) На 360°.

ТЕСТ № 2

Какой позицией на рисунке обозначены:

I. Ход поршня?

II. Объем камеры сгорания?

III. Рабочий объем цилиндра?

IV. Полный объем цилиндра?

V. Верхняя и нижняя мертвые точки?

ТЕСТ № 3

I. Какой цифрой на рисунке обозначены клапаны?

II. Какой цифрой на рисунке обозначен поршень?

III. Какой цифрой на рисунке обозначен картер?

IV. Какой цифрой на рисунке обозначена головка цилиндра?

V. Какой цифрой на рисунке обозначен коленчатый вал?

ТЕСТ № 4

I. Рабочий объем цилиндра равен 500 см3, объем камеры сгорания 100 см3. Чему равна степень сжатия?

А)5.                   Б)6.                    В)0,2.               Г)1,2.

II. Чем больше степень сжатия двигателя, тем его экономичность при прочих равных условиях ...

А) выше,                 Б) ниже.

III. Уменьшение объема камеры сгорания (при неизменности других параметров цилиндра) ...

А) ведет к увеличению степени сжатия;

Б) вызывает уменьшение степени сжатия;

В) не влияет на степень сжатия

IV. Какие параметры не влияют на значение рабочего объема цилиндров?

А) Длина шатуна.

Б) Диаметр поршня.

В) Объем камеры сгорания.

Г) Ход поршня.

V. На какой угол поворачивается коленчатый вал одноцилиндрового 4-тактного двигателя за 1 цикл?

А) На90°.   Б) На 180°.  В) На 360°.  Г) На 720°.

ТЕСТ № 5

При каких тактах в цилиндре двигателя:

I. Создается разрежение?

II. Совершается полезная работа?

III. Движение поршня осуществляется за счет использования энергии, накопленной маховиком?

IV. Совершается работа, часть которой расходуется на накопление энергии маховика?

V. Создается наиболее высокое давление?

Варианты ответов:

А) Впуск.           Б) Сжатие.               В) Рабочий ход.             Г) Выпуск.

ТЕСТ № 6

Что поступает при такте впуска в цилиндры:

I. Дизельного двигателя?

А) Топливо.        Б) Топливовоздушная смесь.      В) Воздух.

II. Карбюраторного двигателя?

А) Топливо.        Б) Топливовоздушная смесь.        В) Воздух.

III. В цилиндрах каких двигателей в начале такта сжатия отсутствует топливовоздушная смесь?

А) Карбюраторных.        Б) Дизельных.         В) Дизельных и карбюраторных.

IV. При такте сжатия в цилиндрах карбюраторных двигателей находится ...

А) воздух,          Б) Топливовоздушная смесь,         В) топливо?

V. При каком такте в цилиндр дизельного двигателя поступает топливо?

А) Впуск.        Б) Сжатие.       В) Рабочий ход.

ТЕСТ № 7

Какой номер имеет цилиндр, обозначенный на рисунок буквой:

I. А?

II. Б?

III. Г?

Нумерация цилиндров рядного двигателя

В каких направлениях движется поршень при такте:

IV. Впуск

А) От верхней мертвой точки к нижней

Б) От нижней мертвой точки к верхней

V. Рабочий ход

А) От верхней мертвой точки к нижней

Б) От нижней мертвой точки к верхней

ТЕСТ № 8

Какой номер имеет цилиндр, обозначенный на рисунке буквой:

I. А?

II. В?

III. Г?

Нумерация цилиндров V-образного двигателя

Какой порядок работы имеет двигатель автомобиля:

IV. ЗИЛ-130

А) 1-2-3-4-8-7-5-6;      Б) 1-5-4-2-6-3-7-8;          В) 1-3-5-7-8-6-2-4;      Г) 1-8-5-7-2-6-4-3.

V. ВАЗ – 2105

А) 1-2-3-4                      Б) 3-2-4-1                В) 1-3-4-2            Г) 4-3-2-1

ТЕСТ № 9

I. Рабочий объем цилиндра равен 500 см3, объем камеры сгорания 100 см3. Чему равна степень сжатия?

А)5.          Б)6.      В)0,2.       Г)1,2.

II. Уменьшение объема камеры сгорания (при неизменности других параметров цилиндра) ...

А) ведет к увеличению степени сжатия;

Б) вызывает уменьшение степени сжатия;

В) не влияет на степень сжатия.

III. По каким признакам можно сделать заключение о накоплении нагара на стенках камеры сгорания?

А) По повышенному расходу масла и дымному выхлопу.

Б) По стукам в верхней части двигателя.

В) По перегреву.

Г) По снижению мощности.

Д) По неустойчивой работе.

IV. Компрессия в цилиндрах измеряется...

А) на полностью прогретом двигателе,

Б) на холодном двигателе,

В) при закрытых дроссельных и воздушной заслонках,

Г) при полностью открытых дроссельных и воздушной заслонках,

Д) на прогретом или холодном двигателе при любом положении заслонок?

V. Разность показаний манометра при проверке компрессии в цилиндрах одного и того же двигателя не должна превышать...

А)0,1 МПа.      Б)0,2МПа.      В) 0,3 МПа.      Г) 0,4 МПа.

ТЕСТ № 10

I. Какой цифрой на рисунке обозначен поршень?

II. Какой цифрой на рисунке обозначен коленчатый вал?

III. Какой цифрой на рисунке обозначена головка блока цилиндров?

IV. Какой цифрой на рисунке обозначен шатун?

V. Какой цифрой на рисунке обозначен маховик?

ТЕСТ № 11

I. Для выявления причин низкой компрессии в цилиндр через свечное отверстие заливают 20-30 см3 моторного масла и прокручивают коленчатый вал стартером. Если после выполнения этой операции давление в цилиндре в конце такта сжатия увеличится, то наиболее вероятной причиной низкой компрессии является...

А) износ поршневых колец и гильз,

Б) неплотное прилегание клапанов к седлам,

В) ослабление крепления головки блока,

Г) повреждение прокладки между головкой и блоком?

II. Какими способами устраняются неплотности в местах прилегания головки к блоку цилиндра?

А) Подтяжкой гаек крепления головки.

Б) Заменой прокладки.

В) Установкой дополнительной прокладки.

Г) Нанесением герметизирующих материалов по периметру прокладки.

Д) Всеми перечисленными способами.

III. Гайки крепления головки блока цилиндров подтягивают на...

А) холодных двигателях,

Б) полностью прогретых двигателях,

В) холодных двигателях грузовых и прогретых легковых автомобилей?

IV. Затяжку названных гаек надо выполнять в два приема (вначале с меньшим усилием, затем окончательно с номинальным усилием), начиная с гаек, которые расположены в... части головки:

А) передней,         Б) задней,        В) средней.

V. Давление в цилиндре при проверке компрессии на двигателе ВАЗ-2103 должно быть не менее...

А)0,6МПа.         Б)0,7МПа.         В) 0,8 МПа.        Г) 0,9 МПа.

ТЕСТ № 12

I. Какой цифрой на рисунке обозначен сальник коленчатого вала?

II. Какой цифрой на рисунке обозначен шкив коленчатого вала?

III. Какой цифрой на рисунке обозначена крышка головки блока цилиндров?

IV. Какой цифрой на рисунке обозначена полость рубашки охлаждения двигателя?

V. Какой цифрой на рисунке обозначена крышка маслоналивной горловины?

ТЕСТ № 13

I. Гайки крепления головки блока цилиндров подтягивают на...

А) холодных двигателях,

Б) полностью прогретых двигателях,

В) холодных двигателях грузовых и прогретых легковых автомобилей?

II. Какими способами устраняются неплотности в местах прилегания головки к блоку цилиндра?

А) Подтяжкой гаек крепления головки.

Б) Заменой прокладки.

В) Установкой дополнительной прокладки.

Г) Нанесением герметизирующих материалов по периметру прокладки.

Д) Всеми перечисленными способами.

III. Компрессия в цилиндрах измеряется...

А) на полностью прогретом двигателе,

Б) на холодном двигателе,

В) при закрытых дроссельных и воздушной заслонках,

Г) при полностью открытых дроссельных и воздушной заслонках,

Д) на прогретом или холодном двигателе при любом положении заслонок?

IV. На сколько оборотов рекомендуется провернуть коленчатый вал для замера компрессии в каждом цилиндре?

А) На 2-4.        Б) На 4-8.        В) На 8-12.     Г) На 12-16?

V. Разность показаний манометра при проверке компрессии в цилиндрах одного и того же двигателя (карбюраторного) не должна превышать...

А) 0,1 МПа.     Б) 0,2МПа.     В) 0,3 МПа.     Г) 0,4 МПа.

ТЕСТ № 14

I. По каким признакам можно сделать заключение об износе или потере упругости поршневых колец?

А) По повышенному расходу масла и дымному выхлопу.

Б) По стукам в верхней части двигателя.

В) По перегреву.

Г) По снижению мощности.

Д) По неустойчивой работе.

ВНИМАТЕЛЬНО РАССМОТРИТЕ РИСУНОК:

II. Какой болт при обтяжке головки будут затягивать первым?

III. Какой болт при обтяжке головки будут затягивать вторым?

IV. Какой болт при обтяжке головки будут затягивать последним?

V. Какой порядок работы имеет двигатель автомобиля «ЗИЛ-130»

А) 1-2-3-4-8-7-5-6;       Б) 1-5-4-2-6-3-7-8;         В) 1-3-5-7-8-6-2-4;      Г) 1-8-5-7-2-6-4-3.

ТЕМА – 2

ДВИГАТЕЛЬ.

Газораспределительный МЕХАНИЗМ

(ГРМ).

ТЕСТ № 1

I. Тепловые зазоры в клапанных механизмах устанавливают для того, чтобы исключить... .

1) разрушение коромысел и штанг,

2) неплотное закрытие клапанов,

3) повышенный износ кулачков,

4) все перечисленные последствия?

II. Тепловые зазоры в приводе клапанов проверяют и регулируют при...

1) закрытых клапанах,

2) открытых клапанах,

3) открытых или закрытых клапанах в зависимости от модели двигателя?

III. Тепловые зазоры в двигателе автомобиля «Волга» ГАЗ-24 устанавливают между...

1) носком коромысла и стержнем клапана,

2) толкателем и распределительным валом,

3) штангой и толкателем,

4) штангой и коромыслом?

IV. В каких пределах лежат значения тепловых зазоров в газораспределительных механизмах изучаемых двигателей?

1)0,25-0,45 мм.       2) 0,45-0,75 мм. 3)0,75-1,05 мм.        4) 1,05-1,35 мм

V. С какого номера цилиндра рекомендуется начинать проверку наличия тепловых зазоров в приводе клапанов изучаемых двигателей?

1) С первого.   2) Со второго.   3) С третьего.    4) С любого.

ТЕСТ № 2

В каком положении находятся впускные и выпускные клапаны, если в цилиндре двигателя поршень расположен:

I. В ВМТ конца такта выпуска?

II. В ВМТ конца такта сжатия?

III. В НМТ конца такта впуска?

IV. В НМТ конца такта рабочий ход.

V. Вблизи ВМТ конца такта выпуска.

Варианты ответов:

1) Впускной открыт.                                                      2) Впускной закрыт.

3) Выпускной открыт.                                                   4) Выпускной закрыт.

ТЕСТ № 3

На каких автомобилях установлены двигатели, газораспределительные механизмы которых характеризуются следующими особенностями:

I. Штанги размещаются в одной плоскости.

II. Штанги размещаются в двух плоскостях, расположенных под углом.

III. Распределительный вал воздействует непосредственно на коромысло.

IV. Кулачки распределительного вала воздействуют непосредственно на одноплечие рычаги.

V. Распределительный вал воздействует непосредственно на толкатель, установленный над стержнем клапана.

Варианты ответов:

А) ЗИЛ-130.                      Б) ГАЗ-24                      В) УАЗ-452.

Г) ВАЗ-2105                     Д) ВАЗ-2108.                 Е) КамАЗ-5320.

ТЕСТ № 4

На каких автомобилях установлены двигатели, в газораспределительных механизмах которых применяются:

I. Распределительные валы, расположенные над стержнями клапанов?

II. Зубчатые передачи привода распределительного вала?

III. Зубчатый ремень привода распределительного вала?

IV. Устройство для проворачивания выпускных клапанов?

V. Коромысла?

Варианты ответов:

1) ЗИЛ-130.                                  2) КамАЗ-5320.                               3) ГАЗ 53-12.

4) ГАЗ-24.                                     5) ВАЗ-2108.                                   6) УАЗ-452.

ТЕСТ № 5

Какие конструктивные элементы используются для регулирования тепловых зазоров в клапанных механизмах двигателей автомобилей:

I. ГАЗ-53-12?

II. ВАЗ-2108?

III. Москвич-2140?

IV ВАЗ-2121?

Варианты ответов:

1) Регулировочные шайбы.

2) Регулировочные шайбы, воздействующие на стержни клапанов.

3) Регулировочные винты, упирающиеся в штанги.

4) Регулировочные винты, изменяющие положение одноплечих рычагов.

ТЕСТ № 6

I. Тепловые зазоры в клапанных механизмах обычно проверяют и регулируют на двигателе...

1) холодном,

2) полностью прогретом,

3) на холодном или прогретом в зависимости от конструктивных особенностей газораспределительного механизма.

II. Тепловые зазоры проверяют и регулируют при неизменном положении коленчатого вала...

1) на клапанах одного цилиндра,

2) на клапанах различных цилиндров,

3) любым из указанных способов.

III. Какими щупами измеряют тепловые зазоры?

1) Плоскими.       2) Круглыми.       3) Любыми.

IV. Каким способом не регулируют тепловые зазоры на двигателях изучаемых автомобилей?

1) Изменением положения коромысел относительно стержня клапана.

2) Изменением взаимного расположения распределительного и коленчатого валов.

3) Изменением расположения рычагов относительно кулачков распределительного вала.

4) Изменением количества прокладок, на которые воздействуют кулачки распределительного вала.

V. Тепловой зазор нормальный, если соответствующий щуп проходит в зазор и извлекается из него...

1) свободно, 2) с усилием?

ТЕСТ № 7

I. Какими причинами может быть вызвано неплотное закрытие клапанов:

1) Увеличением тепловых зазоров.

2) Отсутствием тепловых зазоров.

3) Ослаблением клапанных пружин.

4) Всеми перечисленными причинами?

II. Тепловые зазоры в клапанных механизмах устанавливают для того, чтобы исключить... .

1) разрушение коромысел и штанг,

2) неплотное закрытие клапанов,

3) повышенный износ кулачков,

4) все перечисленные последствия?

III. Тепловые зазоры в приводе клапанов проверяют и регулируют при...

1) закрытых клапанах,

2) открытых клапанах,

3) открытых или закрытых клапанах в зависимости от модели двигателя?

IV. Тепловые зазоры в двигателе автомобиля «Волга» ГАЗ-24 устанавливают между...

1) носком коромысла и стержнем клапана,

2) толкателем и распределительным валом,

3) штангой и толкателем,

4) штангой и коромыслом?

V. В каких пределах лежат значения тепловых зазоров в газораспределительных механизмах изучаемых двигателей?

1)0,25-0,45 мм.       2) 0,45-0,75 мм.     3)0,75-1,05 мм.        4) 1,05-1,35 мм.

ТЕСТ № 8

Укажите позиции, которые должны стоять в местах пропусков (смотрите рисунок):

I. Если необходимо отрегулировать зазор, отворачивают гайку, и вращают винт...

II. По окончании регулировки заворачивают гайку...

III. Проверку зазора выполняют с помощью щупа ... .

IV. Щуп устанавливается между стержнем клапана и носком коромысла... .

V. Перед проверкой и регулировкой тепловых зазоров с головки... блока цилиндров снимают крышку клапанной коробки.

ТЕСТ № 9

I. Тепловые зазоры в клапанных механизмах устанавливают для того, чтобы исключить... .

1) разрушение коромысел и штанг,                   2) неплотное закрытие клапанов,

3) повышенный износ кулачков,                        4) все перечисленные последствия?

II. На каких рисунках (смотрите рисунок) изображен газораспределительный механизм, в котором отсутствуют тепловые зазоры?

1)а и б.       2) б и г.        3) г и в.       4) а и в.

Тепловые зазоры в клапанных механизмах

III. Тепловые зазоры в приводе клапанов проверяют и регулируют при...

1) закрытых клапанах,

2) открытых клапанах,

3) открытых или закрытых клапанах в зависимости от модели двигателя?

IV. Тепловые зазоры в двигателе автомобиля «Волга» ГАЗ-24 устанавливают между...

1) носком коромысла и стержнем клапана,     2) толкателем и распределительным валом,

3) штангой и толкателем,                                   4) штангой и коромыслом?

V. В каких пределах лежат значения тепловых зазоров в газораспределительных механизмах изучаемых двигателей?

1)0,25-0,45 мм.       2) 0,45-0,75 мм. 3)0,75-1,05 мм.        4) 1,05-1,35 мм.

ТЕСТ № 10

I. Какой буквой на рисунке обозначена ось коромысел?

II. Какой буквой на рисунке обозначена головка блока цилиндров?

III. Какой буквой на рисунке обозначена ось коромысел?

IV. Какой буквой на рисунке обозначена пружина клапана?

V. Какой буквой на рисунке обозначена опорная шайба клапана?

ТЕСТ № 11

I. С какого номера цилиндра рекомендуется начинать проверку наличия тепловых зазоров в приводе клапанов изучаемых двигателей?

1) С первого.   2) Со второго.   3) С третьего.    4) С любого.

II. Для проверки теплового зазора коленчатый вал устанавливают в определенное положение по меткам на шкиве (смотрите рисунок). Если при повороте коленчатого вала метку а совместить с установочным штифтом, то коленчатый вал займет положение, при котором поршень 1-го цилиндра будет находиться...

Установочные метки на шкиве коленчатого вала

1) в НМТ (в цилиндре завершился такт впуска),

2) в ВМТ (в цилиндре завершился такт сжатия),

3) в ВМТ (в цилиндре завершился такт сжатия или выпуска),

4) вблизи ВМТ такта сжатия или выпуска?

III. Если метку б (смотрите рисунок) совместить с установочным штифтом, то коленчатый вал займет положение, при котором поршень 1-го цилиндра будет находиться вблизи...

1) НМТ такта впуска,                         2) ВМТ такта сжатия,

3) ВМТ такта выпуска,                       4) НМТ такта рабочий ход?

IV. При совмещении метки а на шкиве (смотрите рисунок) с установочным штифтом впускной и выпускной клапаны 1-го цилиндра могут находиться... положении.

1) только в закрытом,                                                                        2) только в открытом,

3) как в закрытом, так и в открытом?

VI. Совмещение метки а с установочным штифтом является условием, для закрытия клапанов:

1) необходимым, но недостаточным,                        2) необходимым и достаточным?

ТЕСТ № 12

I. Какой буквой на рисунке обозначены сухари?

II. Какой буквой на рисунке обозначена рабочая поверхность (фаска) клапана?

III. Какой буквой на рисунке обозначена направляющая втулка?

IV. Какой буквой на рисунке обозначен резиновый колпачок (сальник)?

V. Какой буквой на рисунке обозначено замочное кольцо?

ТЕСТ № 13

I. Какой цифрой на рисунке обозначена ведущая звёздочка?

II. Какой цифрой на рисунке обозначен башмак натяжителя?

III. Какой цифрой на рисунке обозначен успокоитель цепи?

IV. Какой цифрой на рисунке обозначен рычаг привода клапана?

V. Какой цифрой на рисунке обозначен регулировочный болт?

ТЕСТ № 14

I. Какой цифрой на рисунке обозначено устройство, с помощью которого регулируют силу натяжения цепи?

II. Какой цифрой на рисунке обозначена деталь, неподвижно закреплённая на валу привода масляного насоса и прерывателя-распределителя зажигания?

III. Какой цифрой на рисунке обозначена деталь с помощью, которой изменяют тепловой зазор?

IV. Между какими двумя деталями измеряется тепловой зазор?

V. Какой цифрой на рисунке обозначен распределительный вал?

ТЕМА – 2

ДВИГАТЕЛЬ.

СИСТЕМА СМАЗКИ.

ТЕСТ № 1

I. Какие из перечисленных функций не выполняют смазочные системы?

1) Уменьшение трения и интенсивности износа трущихся поверхностей.

2) Вынос продуктов износа из зоны трения.

3) Снижение ударных нагрузок на детали цилиндропоршневой группы.

4) Частичный отвод тепла от трущихся поверхностей.

5) Обеспечение оптимального теплового режима работы двигателя.

6) Защита деталей от коррозии.

II. Какие детали и поверхности деталей смазываются под давлением?

1) Шейки коленчатого вала.

2) Распределительные шестерни.

3) Втулки коромысел.

4) Гильзы.

5) Опорные шейки распределительного вала.

6) Толкатели.

7) Верхние наконечники штанг.

8) Кулачки распределительного вала.

III. Какие способы подачи масла к трущимся поверхностям применяются в смазочных системных изучаемых двигателей?

1) Под давлением.   2) Самотеком.    3) Разбрызгиванием.     4) Все перечисленные.

IV. Какие последствия вызывает прекращение подачи масла к шейкам коленчатого вала?

1) Сокращение ресурса работы двигателя вследствие увеличения износа.

2) Незначительное увеличение температуры трущихся поверхностей.

3) Выплавление подшипников и выход двигателя из строя.

4) Ухудшение экономичности работы двигателя.

V. Наиболее опасные последствия возникают, если давление масла в смазочной системе становится слишком...

1) большим, 2) малым?

ТЕСТ № 2

I. Каким способом очищается масло в смазочной системе изучаемых двигателей от продуктов износа?

1) Механическим, путем задержки загрязненных частиц в фильтрах.

2) Задержкой продуктов износа в магнитных уловителях.

3) Химическим, путем использования веществ, поглощающих продукты износа.

4) Любым из перечисленных способов.

II. Какие устройства и системы используются для охлаждения масла?

1) Ребра, увеличивающие отвод тепла с поверхности поддона.

2) Масляные радиаторы.

3) Системы вентиляции картера.

4) Все перечисленные.

III. Использование на изучаемых двигателях систем вентиляции картера позволяет...

1) охладить масло и удлинить срок его службы,

2) предотвратить попадание газов из картера в кабину,

3) снизить токсичность двигателя,

4) достичь всех перечисленных результатов?

IV. Давление в смазочной системе исправного двигателя при увеличении частоты вращения коленчатого вала должно...

1) увеличиваться,           2) уменьшаться,           3) не изменяться?

V. Редукционный клапан срабатывает, если давление масла в смазочной системе...

1) повышается,

2) понижается?

ТЕСТ № 3

I. Отсос картерных газов осуществляется за счет...

1) разрежения во впускной трубе,

2) давления в цилиндре,

3) давления в выпускной трубе?

Какие клапаны смазочной системы служат для:

II. Предотвращения разрушения масляных магистралей при повышении давления масла сверх допустимого?

1) Редукционный.        2) Предохранительный.            3) Перепускной.

III. Пропуска неочищенного масла к трущимся поверхностям при засорении фильтра?

1) Редукционный.        2) Предохранительный.            3) Перепускной.

IV. Предотвращения сильного падения давления масла при подключении масляного радиатора?

1) Редукционный.        2) Предохранительный.            3) Перепускной.

V. При срабатывании редукционного клапана масло проходит через этот

клапан и...

1) поступает во всасывающую полость насоса,

2) направляется под давлением к трущимся поверхностям,

3) движется по одному из указанных путей в зависимости от конструктивных особенностей смазочной системы?

ТЕСТ № 4

I. Какие виды систем вентиляции картера применяются в смазочных системах изучаемых двигателей?

1) Открытые.

2) Закрытые.

3) Обоих видов.

II. Красная сигнальная лампа смазочной системы при неработающем двигателе и включенных измерительных приборах гореть...

1) должна,       2) не должна?

III. Проверка уровня масла в двигателе с помощью щупа выполняется...

1) на работающем двигателе в режиме холостого хода,

2) сразу же после остановки двигателя,

3) через 3—4 мин после остановки двигателя,

4) в любом из указанных случаев?

IV. Сливать отработанное масло из системы смазки следует...

1) сразу же после выключения двигателя,

2) после снижения температуры охлаждающей жидкости до 40°С,

3) после охлаждения двигателя до температуры окружающей среды,

4) на холодном или горячем двигателе в зависимости от его конструктивных особенностей?

V. Каким способом проверяют исправность фильтра центробежной очистки?

1) Прослушиванием гудения фильтра в течение 2—3 мин после остановки двигателя.

2) Внешним осмотром степени загрязнения масла после пробега 1000 км.

3) Контролируя расход (угар) масла на 100 км пробега.

4) Любым из перечисленных способов.

ТЕСТ № 5

Каковы наиболее вероятные последствия (правый столбец) неисправностей, влияющих на работу смазочной системы?

Давление:

I. Сильно изношенные коренные и

шатунные подшипники

коленчатого вала в системе смазки вала.

П. Заклинивание редукционного

клапана в открытом                                                           1. Пониженное.

положении в системе смазки.

III. Заклинивание редукционного

клапана в закрытом положении.

2. Повышенное.

IV. Применение летом масел,

предназначенных для эксплуатации

зимой.

V. Сильно изношенные детали

масляного насоса.

ТЕСТ № 6

I. Загорание на щитке приборов сигнальной лампы красного цвета рядом с указателем давления масла при работающем двигателе

свидетельствует о том, что...

1) количество масла в системе меньше допустимого,

2) давление в системе смазки превышает допустимое,

3) вязкость масла не соответствует установленному значению,

4) давление в системе стало ниже допустимого,

5) давление в смазочной системе соответствует норме?

II. При срабатывании редукционного клапана масло проходит через этот клапан и...

1) поступает во всасывающую полость насоса,

2) направляется под давлением к трущимся поверхностям,

3) движется по одному из указанных путей в зависимости от конструктивных особенностей смазочной системы?

III. Замена фильтрующего элемента, промывка корпусов масляных фильтров и промывка фильтров вентиляции картера производится, как правило:

1) при каждой смене масла в двигателе,

2) как при смене, так и при доливке масла,

3) при загрязнении корпусов фильтров,

4) во всех перечисленных случаях?

IV. Промывка осуществляется...

1) на неработающем двигателе путем сохранения масла в поддоне в течение 2—3 ч,

2) путем пуска двигателя и его эксплуатации под нагрузкой в течение 2—3 ч,

3) работой двигателя на холостом ходу в течение 10 мин без трогания автомобиля с места,

4) любым из указанных способов?

V. После удаления осадка из ротора фильтра центробежной очистки его следует промывать в...

1) бензине,

2) керосине,

3) дизельном топливе,

4) любой из указанных жидкостей?

ТЕСТ № 7

Фильтр центробежной очистки масла

Какими позициями на рисунке обозначены:

I. Корпус?

II. Ротор?

III. Жиклер?

IV. Вращающийся колпак?

V. Кожух?

ТЕСТ № 8

13

Смазочная система двигателя автомобиля КамАЗ

Какими позициями на рисунке обозначены каналы и шланги, которые предназначены для отвода масла от:

I. Масляного радиатора в поддон картера?

II. Фильтра центробежной очистки к масляному радиатору?

III. Фильтра центробежной очистки в поддон картера?

IV. Гидромуфты привода вентилятора в поддон картера?

V. Главной масляной магистрали к термосиловому датчику, управляющему работой гидромуфты привода вентилятора?

ТЕСТ № 9

Фильтр центробежной очистки масла

I. На поверхности какой детали (смотрите рисунок) оседают тяжелые частицы, загрязняющие масло?

1) Вращающегося колпака.         2) Кожуха.            3) Корпуса.

II. Оседание тяжелых частиц, загрязняющих масло, при работе фильтра происходит за счет действия...

1) центробежной силы, 2) реактивных сил,

3) силы тяжести масла,4) силы трения между слоями масла?

III. Ротор фильтра вращается под действием (смотрите рисунок)...

1) силы тяжести, 2) реактивных сил, 3) центробежных сил, 4) всех перечисленных сил?

IV Ротор фильтра вращается...

1) против часовой стрелки,         2) по часовой стрелке?

V Какими позициями на рисунке обозначены детали, которые необходимо отвернуть для промывки фильтра?

ТЕСТ № 10

I. Какой позицией на рисунке обозначена главная масляная магистраль?

II. Какой позицией на рисунке обозначен фильтрующий элемент?

III. Какой позицией на рисунке обозначен масляный насос?

IV. Какой позицией на рисунке обозначен канал подачи масла к Г.Р.М.?

V. Какой позицией на рисунке обозначена сливная пробка?

ТЕСТ № 11

I. Какой позицией на рисунке обозначен канал подачи масла к деталям К.Ш.М.?

II. Какой позицией на рисунке обозначен картер двигателя?

III. Какой позицией на рисунке обозначен корпус масляного фильтра?

IV. Какой позицией на рисунке обозначен маслоприёмник с сетчатым фильтром?

V. Какой позицией на рисунке обозначен поддон картера?

ТЕСТ № 12

I. Какой позицией на рисунке обозначен редукционный клапан?

II. Какой позицией на рисунке обозначены шестерни масляного насоса?

III. В каком направлении (обозначенном на рисунке буквой) будет двигаться масло при открытом редукционном клапане?

IV. Какой позицией (буквой) на рисунке обозначен канал соединяющийся с маслоприёмником?

V. Какой позицией (буквой) на рисунке обозначен канал соединяющийся с масляным фильтром?

ТЕСТ № 13

I. Какой позицией на рисунке обозначен карбюратор?

II. Какой позицией на рисунке обозначен поддон картера?

III. Какой позицией на рисунке обозначен маслоотделитель?

IV. Какой позицией на рисунке обозначен впускной трубопровод?

V. Какой позицией на рисунке обозначен впускной клапан?

ТЕСТ № 14

I. Какой позицией на рисунке обозначена пробка для слива масла?

II. Какой позицией на рисунке обозначен канал подвода масла к деталям К.Ш.М.?

III. Какой позицией на рисунке обозначен канал подвода масла к деталям Г.Р.М.?

IV. Какой позицией на рисунке обозначен фильтрующий элемент?

V. Какой позицией на рисунке обозначен корпус масляного фильтра?

ТЕМА – 2

ДВИГАТЕЛЬ.

СИСТЕМА ОХЛОЖДЕНИЯ.

ТЕСТ № 1

I. Если после прогрева двигателя до определенной температуры не отводить тепло от наиболее нагретых деталей, то это приведет к...

1) повышению коэффициента полезного действия,

2) незначительному снижению срока службы,

3) заклиниванию и разрушению деталей,

4) к одному из указанных последствий в зависимости от модели теплового двигателя внутреннего сгорания?

II. На полностью прогретом двигателе температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в интервале...

1) 10-90°С,     2) 40-80°С,       3)80-100°С,    4) 120-140°С.

III. После прогрева двигателя интенсивность тепловыделения в процессе его длительной работы на различных режимах...

1) остается неизменной,

2) незначительно изменяется,

3) изменяется в широких пределах,

4) остается неизменной в карбюраторных двигателях и изменяется в дизельных двигателях?

IV. Поддержание наивыгоднейшего теплового режима в двигателях с жидкостным охлаждением достигается за счет...

1) только изменения скорости циркуляции жидкости в рубашке охлаждения,

2) постоянного пропускания всей жидкости через радиатор,

3) периодического пропускания части жидкости через радиатор, использования жалюзи, отключаемого вентилятора, утеплительного чехла,

4) использования одного из указанных способов в зависимости от модели двигателя?

V. Какие функции выполняет термостат?

1) Перекрывает доступ жидкости к радиатору при прогреве холодного двигателя после пуска.

2) Подключает радиатор после прогрева охлаждающей жидкости до определенной температуры.

3) Выполняет какую-либо одну из указанных функций в зависимости от модели двигателя.

4) Выполняет обе указанные функции.

ТЕСТ № 2

I. Если температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя ниже 70°С, то она циркулирует...

1) по малому кругу,

2) по большому кругу,

3) по малому или большому кругу в зависимости от модели двигателя?

II. В каком положении должен находиться клапан термостата, если температура жидкости в рубашке охлаждения выше 90°С:

1) в открытом,

2) в закрытом,

3) в одном из указанных положений в зависимости от особенностей устройства системы охлаждения?

III. Каково основное назначение расширительного бачка?

1) Увеличение количества охлаждающей жидкости в системе.

2) Обеспечение постоянного объема жидкости, циркулирующей в системе.

3) Создание лучших условий для контроля уровня жидкости.

IV. Отверстие в нижней части корпуса насоса охлаждающей жидкости служит для...

1) контроля за герметичностью сальника,

2) лучшего отвода тепла от деталей насоса,

3) контроля за появлением смазки при ее подаче к подшипникам вала насоса,

4) выполнения всех перечисленных функций?

V. Чтобы ускорить прогрев холодного двигателя после его запуска, жалюзи необходимо...

1) закрыть,      2) открыть?

ТЕСТ № 3

I. Если во время движения автомобиля на щитке приборов рядом с указателем температуры охлаждающей жидкости загорелась сигнальная лампа, это означает, что ...

1) в системе охлаждения произошло повышение давления паров жидкости,

2) уровень жидкости в расширительном бачке опустился ниже минимальной отметки,

3) температура охлаждающей жидкости превысила допустимые значения,

4) произошла разгерметизация и началась утечка из системы охлаждающей жидкости?

II. Что должен предпринять водитель в ситуации, указанной в предыдущем вопросе?

1) Перейти на пониженную передачу и продолжить движение с меньшей скоростью.

2) Увеличить скорость и перейти на повышенную передачу, продолжить движение.

3) Остановиться, заглушить двигатель, обнаружить и устранить неисправность.

4) Поступить одним из указанных способов в зависимости от условий движения.

III. Предпусковой подогреватель рекомендуется использовать при температуре воздуха ниже...

1)5°С,         2)0°С,         3)-5°С,         4)-10°С,       5)-15°С?

IV. В каком ответе указана правильная последовательность действий при запуске подогревателя после заполнения рубашки котла водой?

1) Открыть кран подачи топлива, включить вентилятор, включить свечу накаливания.

2) Включить вентилятор, включить свечу накаливания, открыть кран подачи топлива.

3) Открыть кран подачи топлива, включить свечу накаливания, включить вентилятор.

4) Включить свечу накаливания, открыть кран подачи топлива, включить вентилятор.

V. После воспламенения горючей смеси в камере сгорания котла подогревателя свечу накаливания следует...

1) выключить,

2) оставить включенной в течение 2—3 мин?

ТЕСТ № 4

I. Для прекращения работы подогревателя необходимо в первую очередь...

1) выключить вентилятор,

2) выключить свечу накаливания,

3) закрыть кран подачи топлива в камеру сгорания - котла?

II. Какую воду нельзя применять в системах охлаждения?

1) Дождевую. 2) Ключевую. 3) Снеговую.   4) Морскую. 5) Артезианскую.

III. Применение в системе охлаждения «жесткой» воды, содержащей большое количество солей, ведет:

1) к образованию накипи,      2) к повышению коррозии,

3) к перегреву двигателя,       4) ко всему названному?

IV. Антифризы вместо воды рекомендуется применять в

системе охлаждения при температуре воздуха ниже...

1)+10°С,           2)0°С,         3)-10°С,              4) -20°С?

V. Антифриз...

1) ведет к отравлению при попадании внутрь организма,

2) вызывает химический ожог при попадании на кожу,

3) является безвредным для здоровья водителя?

ТЕСТ № 5

Предпусковой подогреватель

Какой позицией на рисунке обозначены:

I. Горловина, через которую рубашка котла подогревателя заполняется жидкостью?

II. Кран слива жидкости из рубашки котла?

III. Топливный бачок?

IV. Заливная горловина для заполнения бачка топливом?

V. Кран подачи топлива из бачка в камеру сгорания котла?

ТЕСТ № 6

На каких автомобилях применяются двигатели, система охлаждения которых характеризуется следующими особенностями:

I. Есть включатель гидромуфты?

II. Лопасти вентилятора жестко закреплены на валу насоса охлаждающей жидкости?

III. Регулирование натяжения приводного ремня насоса осуществляется смещением корпуса генератора?

IV. Во впускной трубе имеются полости для циркуляции охлаждающей жидкости?

V. Вентилятор имеет электропривод?

Варианты ответов:

1) ГАЗ-53-12.             2) КамАЗ-5320.             3) ЗИЛ-130.             4) ВАЗ-2108.

ТЕСТ № 7

Каковы наиболее вероятные последствия:

I. Обрыва или пробуксовывания ремня вентилятора?

II. Отложения накипи в системе охлаждения?

III. Отсутствия утеплительного чехла двигателя зимой?

IV. Заклинивания клапана термостата в закрытом положении?

V. Заклинивания клапана термостата в открытом положении?

Варианты ответов:

1) Перегрев двигателя.                                                         2) Переохлаждение двигателя.

ТЕСТ № 8

I. Термостат исправен, если при прогреве двигателя до температуры охлаждающей жидкости +80°С шланг, соединяющий патрубок термостата с верхним бачком радиатора...

1) остается холодным, а после полного прогрева двигателя температура шланга соответствует температуре охлаждающей жидкости,

2) прогревается до температуры охлаждающей жидкости, а после полного прогрева становится холодным.

II. Каким способом проверяют натяжение приводного ремня насоса охлаждающей жидкости?

1) Измерением усилия, вызывающего проскальзывание ремня на шкиве.

2) Измерением общей фактической длины ремня и сравнением ее с номинальным значением.

3) Измерением прогиба ветви ремня в средней части.

4) Любым из перечисленных способов.

III. Если система охлаждения не имеет расширительного бачка, то в случае заполнения ее антифризом объем последнего должен быть:

1) равен номинальной емкости,

2) меньше номинальной емкости,

3) меньше или равен номинальной емкости?

IV. Как следует снимать пробку радиатора для проверки уровня охлаждающей жидкости в верхнем бачке радиатора, если двигатель полностью прогрет?

1) Быстро отвернуть пробку и резким движением руки отвести в сторону.

2) Отвернуть пробку, в случае выхода пара повторно закрыть, затем быстро открыть и снять.

3) Накрыть пробку мокрой тканью в несколько слоев, снять пробку, оберегая руки и лицо от ожога.

4) Снять пробку лишь после того, как температура охлаждающей жидкости понизится до 40°С.

V. При сливе воды из системы охлаждения двигателя автомобиля, который хранится зимой в неотапливаемом помещении, необходимо открыть сливные краники:

1) на нижнем бачке,

2) на блоке цилиндров,

3) на радиаторе отопителя радиатора,

4) во всех перечисленных местах?

ТЕСТ № 9

I. В системе охлаждения, заполненной антифризом, уровень жидкости при холодном двигателе, который проверяется в расширительном бачке, должен быть...

1) на метке «МIN»,

2) выше метки «МIN» на 3-5 см,

3) ниже метки «МIN» на 3—5 см,

4) в одном из указанных положений?

II. При значительной утечке антифриза в пути в систему добавляют...

1) воду,        2) антифриз?

III. Подтекание охлаждающей жидкости через контрольное отверстие в нижней части корпуса водяного насоса свидетельствует о...

1) неплотности соединения крышки и корпуса насоса,

2) изнашивании или повреждении деталей сальника,

3) ослаблении крепления крыльчатки на валу насоса,

4) возникновении любой из перечисленных неисправностей?

IV. При удалении накипи, которая откладывается в процессе эксплуатации системы охлаждения и ухудшает работу двигателя, используют водные растворы различных веществ. При значительном отложении накипи ее удаление производят путем промывки...

1) отдельно радиатора и рубашки охлаждения двигателя,

2) вместе одним и тем же раствором для всех приборов,

3) раздельно или вместе в зависимости от особенностей двигателя?

V. После слива раствора, использованного для удаления накипи, систему охлаждения промывают водой, обеспечивая подачу 10—15-кратного объема в направлении ... циркуляции охлаждающей жидкости

1) обратной, 2) прямой?

ТЕСТ № 10

I. Какой позицией на рисунке обозначен радиатор системы охлаждения?

II. Какой позицией на рисунке обозначен расширительный бочок?

III. Какой позицией на рисунке обозначен вентилятор системы охлаждения?

IV. Какой позицией на рисунке обозначена заливная горловина?

V. Какой позицией на рисунке обозначен верхний патрубок радиатора?

ТЕСТ № 11

I. Какой позицией на рисунке обозначен расширительный бочёк?

II. Какой позицией на рисунке обозначен вентилятор?

III. Какой позицией на рисунке обозначен термостат?

IV. Какой позицией на рисунке обозначен радиатор системы отопления?

V. Какой позицией на рисунке обозначен насос охлаждающей жидкости?

ТЕСТ № 12

I. Какой позицией на рисунке обозначен верхний бочёк радиатора?

II. Какой позицией на рисунке обозначен кран отопителя салона?

III. Какой позицией на рисунке обозначены шланги отвода и подвода жидкости к радиатору системы отопления салона?

IV. Какой позицией на рисунке обозначен насос охлаждающей жидкости?

V. Какой позицией на рисунке обозначен термостат?

ТЕСТ № 13

I. В каком положении будет находиться клапан термостата (смотрите рисунок) при температуре охлаждающей жидкости менее 80º С.?

II. В каком положении будет находиться клапан термостата (смотрите рисунок) при температуре охлаждающей жидкости более 94º С.?

III. В каком положении будет находиться клапан термостата (смотрите рисунок) при температуре охлаждающей жидкости более 80º С  и менее 94º С.?

IV. Какой цифрой обозначен основной клапан (смотрите рисунок)?

V. Какой цифрой обозначен перепускной клапан (смотрите рисунок)?

ТЕСТ № 14

I. На каком рисунке изображена циркуляция охлаждающей жидкости по малому кругу?

II. Какой цифрой на рисунке «А» обозначена рубашка охлаждения блока цилиндров?

III. Какой цифрой на рисунке «А» обозначен расширительный бочёк?

IV. На каком рисунке изображена циркуляция охлаждающей жидкости по большому кругу?

V. Какой цифрой на рисунке «А» обозначен термостат?

ТЕМА – 2

ДВИГАТЕЛЬ.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ.

ТЕСТ № 1

I. Какой позицией на рисунке обозначен фильц?

II. Какой позицией на рисунке обозначен валик?

III. Какой позицией на рисунке обозначен центральный электрод с клеммой?

IV. Какой позицией на рисунке обозначен ротор распределителя?

V. Какой позицией на рисунке обозначен корпус вакуумного регулятора?

ТЕСТ № 2

I. Какой позицией на рисунке обозначена катушка зажигания?

II. Какой позицией на рисунке обозначен распределитель зажигания?

III. Какой позицией на рисунке обозначен центральный электрод?

IV. Какой позицией на рисунке обозначен изолятор?

V. Какой позицией на рисунке обозначен боковой электрод?

ТЕСТ № 3

I. На каком рисунке изображена цепь низкого напряжения?

II. Какой позицией на рисунке обозначена вторичная обмотка катушки зажигания?

III. Какой позицией на рисунке обозначена первичная обмотка катушки зажигания?

IV. Какой позицией на рисунке обозначен подвижный контакт прерывателя?

V. Какой позицией на рисунке обозначен конденсатор?

ТЕСТ № 4

I. Какой позицией на рисунке обозначена катушка зажигания?

II. Какой позицией на рисунке обозначен датчик-распределитель зажигания?

III. Какой позицией на рисунке обозначен электронный коммутатор?

IV. Какой позицией на рисунке обозначен центральный электрод?

V. Какой позицией на рисунке обозначен корпус?

ТЕСТ № 5

I. Какой позицией на рисунке обозначен бесконтактный датчик?

II. Какой позицией на рисунке обозначен экран датчика?

III. Какой позицией на рисунке обозначен грузик центробежного регулятора опережения зажигания?

IV. Какой позицией на рисунке обозначен ротор распределителя зажигания?

V. Какой позицией на рисунке обозначен диафрагма вакуумного регулятора?

ТЕСТ № 6

I. На каком рисунке изображена цепь высокого напряжения?

II. Какой позицией на рисунке обозначен кулачёк прерывателя?

III. Какой позицией на рисунке обозначен боковой контакт распределителя?

IV. Какой позицией на рисунке обозначен изолятор?

V. Какой позицией на рисунке обозначен центральный электрод?

ТЕСТ № 7

I. Какой цифрой на рисунке обозначена метка на шкиве коленчатого вала соответствующая ВМТ первого цилиндра?

II. Какая из меток на рисунке будет соответствовать углу 5° опережения зажигания?

III. Какая из меток на рисунке будет соответствовать углу 10° опережения зажигания?

IV. На каком рисунке изображено положение коленчатого вала соответствующее ВМТ первого цилиндра?

V. Какой позицией на рисунке обозначен боковой электрод?

ТЕСТ № 8

I. Какой цифрой на рисунке обозначена первичная обмотка?

II. Какой цифрой на рисунке обозначена вторичная обмотка?

III. Какой позицией на рисунке обозначен корпус конденсатора?

IV. Какой позицией на рисунке обозначена конденсаторная бумага?

V. Какой позицией на рисунке обозначен бумажный изоляционный цилиндр?

ТЕСТ № 9

I. Какой позицией на рисунке обозначен датчик-распределитель?

II. Какой позицией на рисунке обозначена катушка зажигания?

III. Какой позицией на рисунке обозначены провода высокого напряжения?

IV. Какой позицией на рисунке обозначены провода низкого напряжения?

V. Какой позицией на рисунке обозначен выключатель зажигания?

ТЕСТ № 10

I. На каком рисунке изображена цепь низкого напряжения?

II. Какой позицией на рисунке свечи зажигания обозначен изолятор?

III. Какой позицией на рисунке свечи зажигания обозначен корпус?

IV. В каких пределах должен находиться зазор «А» (смотрите рисунок свечи зажигания):

А. 0,85-1 мм             Б. 0,1-0,58 мм               В. 0,58-1 см

V. Какой цифрой на рисунке (катушка зажигания) обозначена вторичная обмотка?

ТЕСТ № 11

I. Какой позицией на рисунке обозначен конденсатор?

II. Какой позицией на рисунке обозначена опорная пластина центробежного регулятора угла опережения зажигания?

III. Какой позицией на рисунке обозначена крышка распределителя зажигания?

IV. Какой позицией на рисунке обозначен контактный уголёк?

V. Какой позицией на рисунке обозначен грузик центробежного регулятора угла опережения зажигания?

ТЕСТ № 12

I. Какой позицией на рисунке обозначена метка на передней крышке блока цилиндров соответствующая 0° опережения зажигания?

II. Какой позицией на рисунке катушки зажигания обозначена первичная обмотка?

III. Какой позицией на рисунке катушки зажигания обозначена вторичная обмотка?

IV. Какой позицией на рисунке свечи зажигания обозначен изолятор?

V. Какой позицией на рисунке свечи зажигания обозначен боковой контакт?

ТЕСТ № 13

I. Какой позицией на рисунке обозначен приводной валик?

II. Какой позицией на рисунке обозначен кулачок прерывателя?

III. Какой позицией на рисунке обозначен ротор распределителя?

IV. Какой позицией на рисунке обозначен резистор?

V. Какой позицией на рисунке обозначена диафрагма вакуумного регулятора угла опережения зажигания?

ТЕСТ № 14

I. Какой позицией на рисунке обозначен датчик-распределитель?

II. Какой позицией на рисунке обозначены провода высокого напряжения?

III. Какой позицией на рисунке обозначены провода низкого напряжения?

IV. Какой позицией на рисунке обозначен выключатель зажигания?

V. Какой позицией на рисунке обозначена катушка зажигания?

Эталоны ответов на тестовые задания

| Номер задания | Номер вопроса | тема |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| 1 | 4 | 3,9,6 | 1, 10 | 1,9 | Б | ТЕМА – 2 ДВИГАТЕЛЬ. Кривошипно-Шатунный МЕХАНИЗМ. (КШМ). |
| 2 | Е | Г | В | Д | А, Б |  |
| 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | 1 |  |
| 4 | А | А | А | А, В | Г |  |
| 5 | А | В | Г, А, Б | В | В |  |
| 6 | В | Б | Б | Б | Б |  |
| 7 | 2 | 3 | 1 | А | А |  |
| 8 | 5 | 4 | 8 | Б | В |  |
| 9 | А | А | В, Г | А, Г | А |  |
| 10 | 7 | 4 | 11 | 6 | 10 |  |
| 11 | А | А, Б | А | В | А |  |
| 12 | 9 | 2 | 14 | 16 | 15 |  |
| 13 | А | А, Б | А, Г | В | А |  |
| 14 | А, Г | Е | Д | Л | Б |  |

| Номер задания | Номер вопроса | тема |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ТЕМА – 2 ДВИГАТЕЛЬ. Газораспределительный МЕХАНИЗМ (ГРМ). |
| 2 | 1, 3 | 2,4 | 1,4 | 2, 3 | 1,3 |  |
| 3 | Б, В | А, Е | - | Г | Д |  |
| 4 | 5 | 1, 2, 3, 4, 6 | 5 | 1 | 1, 2, 3,4, 6 |  |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | - |  |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |
| 7 | 2 ,3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | Ж | Л | Д | Е | К |  |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | И | К | И | Г | В |  |
| 11 | 1 | 3 | 2,3 | 3 | 1 |  |
| 12 | Л | Е | Г | В | К |  |
| 13 | 2 | 4 | 12 | 8 | 9 |  |
| 14 | 5 | 13 | 9 | 8, 7 | 7 |  |

| Номер задания | Номер вопроса | тема |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| 1 | 3,5 | 1,3,5 | 4 | 3 | 2 | ТЕМА – 2 ДВИГАТЕЛЬ. СИСТЕМА СМАЗКИ. |
| 2 | 1, 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |  |
| 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 6 | 4 | 1 | 1, 3 | 3 | 2 |  |
| 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 |  |
| 8 | 12 | 1 | 5 | 11 | 10 |  |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4,10 |  |
| 10 | Б | Г | Ж | А | К |  |
| 11 | Е | В | Д | З | И |  |
| 12 | 2 | 1 | В | Б | А |  |
| 13 | Д | Л | Е | И | О |  |
| 14 | К | Е | А | Г | Д |  |

| Номер задания | Номер вопроса | тема |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ТЕМА – 2 ДВИГАТЕЛЬ. СИСТЕМА ОХЛОЖДЕНИЯ. |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |
| 4 | 3 | 2, 4, 5 | 4 | 2 | 1 |  |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 |  |
| 6 | 2 | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 | 4 |  |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |  |
| 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 10 | 1 | 11 | 10 | 13 | 16 |  |
| 11 | 18 | 13 | 6 | 2 | 9 |  |
| 12 | 15 | 3 | 4, 5 | 9 | 6 |  |
| 13 | А | В | Б | 1 | 2 |  |
| 14 | А | 7 | 3 | Б | 4 |  |

| Номер задания | Номер вопроса | тема |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| 1 | 7 | 1 | 12 | 10 | 5 | ТЕМА – 2 ДВИГАТЕЛЬ. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ. |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 |  |
| 3 | А | 12 | 5 | 10 | 6 |  |
| 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 |  |
| 5 | 4 | 19 | 17 | 9 | 6 |  |
| 6 | Б | 9 | 20 | 1 | 9 |  |
| 7 | 4 | 2 | 1 | Б | 6 |  |
| 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 |  |
| 9 | 1 | 6 | 11 | 7 | 9 |  |
| 10 | А | 2 | 3 | А | 3 |  |
| 11 | 3 | 9 | 13 | 14 | 19 |  |
| 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 |  |
| 13 | 1 | 20 | 10 | 15 | 6 |  |
| 14 | 1 | 11 | 7 | 9 | 6 |  |