ТЕМА – 8

КУЗОВ

И

ЕГО

ОБОРУДОВАНИЕ.

ТЕСТ №1

I. Противотуманные фары обеспечивают широкое рассеяние света в...

1) горизонтальной плоскости,

2) вертикальной плоскости,

3) обоих направлениях?

II. Зуммеры звуковой сигнализации, включающиеся в случае падения давления в контурах тормозных приводов рабочих тормозных систем, установлены на автомобилях семейства...

1)ВАЗ,       2) ГАЗ,        3) КамАЗ,        4) «Москвич»?

III. Каковы наиболее вероятные последствия короткого замыкания в цепи питания фары (при неработающем двигателе) на участке цепи от аккумуляторной батареи до центрального переключения света?

1) Перегорание нитей накаливания в лампе фары.

2) Быстрый разряд аккумуляторной батареи.

3) Обгорание контактов центрального переключателя света.

IV. В случае срабатывания предохранителей следует, прежде всего проверить...

1) техническое состояние источников электроэнергии,

2) техническое состояние потребителей и целостность изоляции проводов,

3) надежность крепления клемм на аккумуляторе?

V. Ход мембраны звукового сигнала регулируют, изменяя ... :

1) зазор между контактами прерывателя,

2) силу тока, текущего по обмоткам,

3) жесткость мембраны,

4) все указанные параметры?

ТЕСТ №2

I. Противотуманные фары устанавливаются ...

1) ниже основных фар,

2) выше основных фар,

3) вровень с основными фарами,

4) в любом из указанных положений?

II. Срабатывание предохранителей, как правило, ...

1) сопровождается выходом из строя потребителей тока,

2) не вызывает повреждения потребителей,

3) сопровождается глубокой разрядкой аккумуляторной батареи?

III. Перед длительным хранением автомобиля и в период зимней эксплуатации хромированные детали рекомендуется ...

1) протирать керосином,

2) покрывать трансмиссионным маслом,

3) смазывать техническим вазелином,

4) протирать бензином?

IV. В изучаемых легковых автомобилях регулируется положение ...

1) только сиденья водителя,

2) передних и задних сидений,

3) передних сидений,

4) сиденья водителя и задних сидений?

V. Применение реле сигналов позволяет ...

1) уменьшить силу тока, протекающего через контакты кнопки,

2) повысить частоту колебаний мембраны звукового сигнала,

3) регулировать громкость звука, генерируемого сигналом,

4) достичь всех перечисленных результатов?

ТЕСТ №3

I. Какого цвета рассеиватели могут использоваться в передних противотуманных фарах?

1) Белые, оранжевые.                2) Желтые, красные         3) Любые.

II. Срок службы резиновых уплотнителей проемов кузова можно удлинить, если протирать их ветошью, смоченной в ...

1) бензине,    2) растворителе,     3) техническом глицерине,     4) моторном масле?

III. Срабатывание предохранителя указывает, что короткое замыкание произошло на участке цепи, находящемся...

1) между источником электроэнергии и предохранителем,

2) между предохранителем и потребителем,

3) в любом месте между источником и потребителем?

IV. При включении звукового сигнала детали, генерирующие звуковые колебания, перемещаются внутрь корпуса засчет...

1) упругости мембраны,

2) намагничивания якоря,

3) прохождения тока через искрогасящий резистор,

4) всех перечисленных явлений?

V. Что не определяется с помощью контрольно-измерительных приборов на изучаемых автомобилях?

1) Давление масла в смазочной системе двигателя.

2) Объем жидкости в системе охлаждения.

3) Температура жидкости в системе охлаждения.

4) Уровень топлива в топливном баке.

5) Все перечисленные параметры.

ТЕСТ №4

I. В световых указателях поворота происходит периодическое...

1) подключение ламп к источникам электроэнергии и полное отключение,

2) включение резистора параллельно лампам указателя,

3) включение резистора последовательно лампам указателя?

II. Предохранители, используемые в автомобильном электрооборудовании, ...

1) не допускают возникновения короткого замыкания,

2) в случае короткого замыкания отключают соответствующий участок цепи от источника электроэнергии,

3) отключают все потребители от источника электроэнергии в случае короткого замыкания на любом участке цепи?

III. Если сработал предохранитель и произошло отсоединение потребителей от источника, необходимо определить место замыкания. С этой целью оба конца проверяемого провода отсоединяют от зажимов. К одному концу провода присоединяют контрольную лампу, второй провод от лампы соединяют с клеммой «+» аккумуляторной батареи. При наличии замыкания проверяемого провода на массу контрольная лампа ...

1) будет светиться,                                        2) не будет светиться?

IV. Возврат мембраны звукового сигнала в исходное положение происходит под действием ...

1) электрического поля,

2) силы упругости мембраны,

3) отталкивания якоря от сердечника,

4) всех перечисленных явлений?

V. Автомобильные контрольно-измерительные приборы состоят из датчиков и указателей, которые в большинстве случаев ...

1) подключаются к источникам электрической энергии,

2) соединяются друг с другом механически гибким валом,

3) соединяются друг с другом герметичными трубопроводами,

4) образуют цепь, в которой датчик является источником энергии?

ТЕСТ №5

I. Хромированные детали рекомендуется очищать от загрязнений тканью, смоченной в ...

1) бензине,   2) теплой воде,   3) керосине,   4) растворителе?

II. При мойке автомобиля не допускается применение ...

- соды, 2) керосина, 3) бензина,  4) любого из перечисленных материалов?

III. Какие детали применяются в приводах стеклоподъемника изучаемых легковых автомобилей?

- Шестерни. 2) Зубчатые секторы. 3) Кулисы. 4) Тросы. 5) Все перечисленные.

IV. Какие элементы используются в датчиках указателей давления масла?

1) Терморезистор.

2) Ползунковый реостат, соединенный с диафрагмой.

3) Ползунковый реостат, соединенный с поплавком.

4) Биметаллическая пластина.

5) Диафрагма, соединенная с контактами.

V. Во внутренней полости автомобильной двери монтируется замок, имеющий предохранитель в виде кнопки,

которая размещается в нижней части оконного проема. В какое положение надо переместить кнопку предохранителя, чтобы дверь нельзя было открыть снаружи без ключа?

1) В верхнее.

2) В нижнее.

3) В одно из указанных в зависимости от конструктивных особенностей замка.

ТЕСТ №6

I. Какие лампы световых указателей поворота информируют водителя об исправной работе указателей поворота?

- Контрольные. 2) Сигнальные.

II. Срабатывание предохранителей ... причину, вызвавшую короткое замыкание:

1) устраняет,                  2) не устраняет?

III. Датчики и указатели соединяются ...

1) последовательно,

2) параллельно,

3) последовательно или параллельно в зависимости от вида прибора?

IV. По показаниям автомобильного амперметра определяется...

1) сила зарядного тока,

2) сила разрядного тока,

3) режим работы аккумуляторной батареи,

4) все перечисленные параметры?

V. Какого типа приводы используются в стеклоочистителях, применяемых на автомобилях ВАЗ-2108?

1) Электрический.

2) Пневматический.

3) Вакуумный.

4) Гидравлический.

ТЕСТ №7

I. Гудрон или масло с поверхности кузова легкого автомобиля удаляют ... ,

1) скребком из мягкого материала,

2) полировочными пастами,

3) специальными очистителями,

4) ацетоном или иным растворителем?

II. Какого типа приводы используются в стеклоочистителях, применяемых на автомобилях ГАЗ-24?

1) Электрический.

2) Пневматический.

3) Вакуумный.

4) Гидравлический.

III. Какие регулировки не имеют сиденья изучаемых легковых автомобилей?

1) В продольном направлении.

2) По наклону спинки.

3) По высоте.

4) Все перечисленные.

IV. Какие элементы используются в датчиках указателей температуры охлаждающей жидкости?

1) Терморезистор.

2) Ползунковый реостат, соединенный с диафрагмой.

3) Ползунковый реостат, соединенный с поплавком.

4) Биметаллическая пластина.

5) Диафрагма, соединенная с контактами.

V. Амперметр включается в цепь и начинает давать показания...

1) после установки ключа в выключатель зажигания,

2) при повороте ключа в положение «Зажигание»,

3) только после пуска двигателя,

4) при любом положении ключа, кроме исходного?

ТЕСТ №8

I. Где расположен выключатель ламп заднего хода?

1) На картере заднего моста.

2) На крышке коробки передач.

3) На картере сцепления.

4) На промежуточной опоре карданной передачи.

II. Когда мембрана звукового сигнала возвращается в исходное положение, контакты прерывателя ...

1) размыкаются,

2) замыкаются,

3) размыкаются или замыкаются в зависимости от типа сигнала?

III. При неработающем двигателе и включенных потребителях электрической энергии стрелка амперметра должна ...

1) оставаться на нулевой отметке,

2) отклоняться в сторону обозначения «—»,

3) отклоняться в сторону обозначения «+»?

IV. Какие элементы используются в датчиках указателей уровня топлива?

1) Терморезистор.

2) Ползунковый реостат, соединенный с диафрагмой.

3) Ползунковый реостат, соединенный с поплавком.

4) Биметаллическая пластина.

5) Диафрагма, соединенная с контактами.

V. Какого типа приводы используются в стеклоочистителях, применяемых на автомобилях ГАЗ-53-12?

1) Электрический.

2) Пневматический.

3) Вакуумный.

4) Гидравлический.

ТЕСТ №9

I. Ржавчину, проявляющуюся в местах нарушения хромового покрытия, следует удалять ...

1) полировочными пастами,

2) мелом, нанесенным на мягкую ткань,

3) шлифовальной шкуркой,

4) любым указанным способом?

II. Пыль и грязь с кузова легкого автомобиля удаляют ...

1) сухой тканью,

2) мокрой тканью или губкой,

3) сухой щеткой,

4) любым из названных способов?

III. Какого типа приводы используются в стеклоочистителях, применяемых на автомобилях ЗИЛ-130?

1) Электрический.

2) Пневматический.

3) Вакуумный.

4) Гидравлический.

IV. Какие элементы используются в датчиках сигнализаторов температуры?

1) Терморезистор.

2) Ползунковый реостат, соединенный с диафрагмой.

3) Ползунковый реостат, соединенный с поплавком.

4) Биметаллическая пластина.

5) Диафрагма, соединенная с контактами.

V. При увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя и неизменном количестве потребителей, подключенных к источникам электроэнергии, стрелка амперметра должна двигаться ...

1) к нулевой отметке,

2) от «—» к  «+»,

3) от «+» к  «—»?

ТЕСТ №10

I. К каким последствиям в работе звукового сигнала приводит замыкание на массу провода, соединяющего изолированную клемму на корпусе реле сигнала с кнопкой включения?

1) К снижению громкости сигнала.

2) К самопроизвольному включению.

3) К отказу в работе.

II. Амперметр показывает суммарную величину разрядного тока,

потребляемого ...

1) фарами и контрольно-измерительными приборами автомобиля,

2) всеми потребителями,

3) всеми потребителями, за исключением стартера?

III. Какие элементы используются в датчиках сигнализаторов давления масла?

1) Терморезистор.

2) Ползунковый реостат, соединенный с диафрагмой.

3) Ползунковый реостат, соединенный с поплавком.

4) Биметаллическая пластина.

5) Диафрагма, соединенная с контактами.

IV. Какого типа приводы используются в стеклоочистителях, применяемых на автомобилях КамАЗ-5320?

1) Электрический.

2) Пневматический.

3) Вакуумный.

4) Гидравлический.

V. Ручную мойку кузова автомобиля следует начинать с ...

1) крыши,   2) крыльев,   3) дверей,    4),капота,  5) крышки багажника?

ТЕСТ №11

I. Чем рекомендуется протирать кузов легкого автомобиля после мойки?

1) Синтетической тканью, шерстяной тканью.                                 2) Замшей, фланелью.

3) Поролоном?

II. Электрические датчики большинства автомобильных контрольно-измерительных приборов в результате воздействия контролируемой среды ...

1) изменяют свое электрическое сопротивление,

2) вырабатывают ЭДС соответствующей величины,

3) изменяют частоту вырабатываемого тока,

4) вырабатывают ток, сила которого зависит от параметра среды?

III. К каким последствиям в работе звукового сигнала приводит нарушение регулировки сигнала?

1) К снижению громкости сигнала.

2) К самопроизвольному включению.

3) К отказу в работе.

IV. Где размещаются контрольные лампы указателей поворота?

1) В подфарниках.              2) В боковых указателях.

3) На щитке приборов.      4) Во всех перечисленных.

V. Противотуманные фары работают в ...

1) одном режиме с постоянным световым потоком,

2) двух режимах с различными световыми потоками?

ТЕСТ №12

I. Регулировка направления света фар осуществляется путем изменения положения ...

1) корпуса фары относительно кузова автомобиля,

2) оптического элемента относительно корпуса фары,

3) патрона и лампы относительно отражателя,

4) оптического элемента относительно держателя?

II. Направление светового потока, создаваемого противотуманной фарой, можно менять путем ...

1) перемещения корпуса фары в вертикальном направлении,

2) поворота корпуса вокруг детали, жестко закрепленной на кузове,

3) поворота оптического элемента относительно корпуса фары,

4) изменения положения лампы в патроне?

III. К каким последствиям в работе звукового сигнала приводит Сильное окисление контактов кнопки?

1) К снижению громкости сигнала.

2) К самопроизвольному включению.

3) К отказу в работе.

IV. К каким последствиям приведет недостаточное количество масла в гидравлической системе подъемного механизма автомобиля-самосвала?

1) Затрудненное включение коробки отбора мощности.

2) Самопроизвольное отключение коробки.

3) Самопроизвольное опускание платформы.

4) Платформа не поднимается на полный угол.

V. Какие элементы используются в датчиках указателей уровня топлива?

1) Терморезистор.

2) Ползунковый реостат, соединенный с диафрагмой.

3) Ползунковый реостат, соединенный с поплавком.

4) Биметаллическая пластина.

5) Диафрагма, соединенная с контактами.

ТЕСТ №13

I. К каким последствиям приведёт негерметичность гидравлической системы подъемного механизма автомобиля-самосвала?

1) Затрудненное включение коробки отбора мощности.

2) Самопроизвольное отключение коробки.

3) Самопроизвольное опускание платформы.

II. К каким последствиям в работе звукового сигнала приводит незначительное окисление контактов прерывателя?

1) К снижению громкости сигнала.

2) К самопроизвольному включению.

3) К отказу в работе.

III. В случае срабатывания предохранителей следует, прежде всего, проверить...

1) техническое состояние источников электроэнергии,

2) техническое состояние потребителей и целостность изоляции проводов,

3) надежность крепления клемм на аккумуляторе?

IV. Где расположен выключатель ламп заднего хода?

1) На картере заднего моста.

2) На крышке коробки передач.

3) На картере сцепления.

4) На промежуточной опоре карданной передачи.

V. Противотуманные фары устанавливаются ...

1) ниже основных фар,

2) выше основных фар,

3) вровень с основными фарами,

4) в любом из указанных положений?

ТЕСТ №14

I. При проверке на стенде работы стартера, снятого с автомобиля, его надежно закрепляют и подключают к аккумулятору или иному источнику тока, используя ...

1) только провода большого сечения,

2) провод любого сечения, не вызывающего сильного нагрева,

3) провод любого сечения с толстой изоляцией?

II. К каким последствиям в работе звукового сигнала приводит обрыв провода в цепи сигнала?

1) К снижению громкости сигнала.

2) К самопроизвольному включению.

3) К отказу в работе.

III. К каким последствиям приведёт неплотное закрытие нагнетательного клапана подъемного механизма автомобиля-самосвала?

1) Затрудненное включение коробки отбора мощности.

2) Самопроизвольное отключение коробки.

3) Самопроизвольное опускание платформы.

4) Платформа не поднимается на полный угол.

IV. Какого цвета рассеиватели могут использоваться в задних противотуманных фарах?

1) Белые.     2) Оранжевые.   3) Желтые.     4) Красные.   5) Любые.

V. Датчики и указатели соединяются ...

1) последовательно,

2) параллельно,

3) последовательно или параллельно в зависимости от вида прибора?

ТЕСТ №15

I. К каким последствиям приведёт неплотное закрытие крана управления подъемного механизма автомобиля-самосвала?

1) Затрудненное включение коробки отбора мощности.

2) Самопроизвольное отключение коробки.

3) Платформа не поднимается на полный угол.

II. Какие элементы используются в датчиках указателей температуры охлаждающей жидкости?

1) Терморезистор.

2) Ползунковый реостат, соединенный с диафрагмой.

3) Ползунковый реостат, соединенный с поплавком.

4) Биметаллическая пластина.

5) Диафрагма, соединенная с контактами.

III. По показаниям автомобильного амперметра определяется...

1) сила зарядного тока,

2) сила разрядного тока,

3) режим работы аккумуляторной батареи,

4) все перечисленные параметры?

IV. Перед длительным хранением автомобиля и в период зимней эксплуатации хромированные детали рекомендуется ...

1) протирать керосином,

2) покрывать трансмиссионным маслом,

3) смазывать техническим вазелином,

4) протирать бензином?

V. Чем рекомендуется протирать кузов легкого автомобиля после мойки?

1) Синтетической тканью.               2) Искусственной замшей.               3) Поролоном?

Эталоны ответов на тестовые задания

| Номер задания | Номер вопроса | тема |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ТЕМА – 8 КУЗОВ И ЕГО ОБОРУДОВАНИЕ. |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |  |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |  |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |  |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |  |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |  |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |  |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |  |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
| 14 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |  |
| 15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |  |